## Slide 1
ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ АЭРОДИН
Базовые технологические платформы
Параметр | uDrone ПЕГАС | ПИЛИГРИМ | ЦЕНТУРИОН
Протяженность полета | до 60 км | более 200 км | Фиксированное положение, высота до 150 м
Время полета | 80 – 45 минут | 4 ч | Не ограничено
Вес полезной нагрузки | 1-7 кг | 5+ кг | 5+ кг
Силовая установка | Высокоресурсные аккумуляторные батареи NMC | Гибридная энергетическая установка. Топливо: бензин АИ-95 | Наземный источник питания 200 В Рекомендуемая мощность 7 кВт
Специфические особенности | Модульное промышленное решение для различной нагрузки и времени полета | Максимальные возможности для длительного воздушного сканирования и мониторинга | Развертывание и ретрансляция связи, длительное наблюдение
Статус создания | Серия | Предсерийная | Серия
г. Санкт-Петербург
Notes: [11] В своем портфолио беспилотников мы имеем ряд базовых технологических платформ

## Slide 2
ЦЕНТУРИОН - ДРОН НА ПРИВЯЗИ
Характеристики
Задачи:
Ретрансляция и развертывание связи
Длительное высотное наблюдение
Высотный носитель средств РЭР/РЭБ
Характеристики:
Длительность работы не ограничена
Высота: 150 м
Стойкость к ветру до 15 м/с Диапазон температур: -30…+40 С
Мощность источника питания 5 кВт
Напряжение источника 220 V AC
Напряжение передачи 600 V DC
Масса полезной нагрузка 5 кг
Выделяемая мощность для питания ПН: до 500 Вт
Удержание позиции:
навигационный приемник Контрабас-А1 и
оптическая система позиционирования, не подверженная воздействию РЭБ

## Slide 3
Центурион

## Slide 4
ЦЕНТУРИОН - ДРОН НА ПРИВЯЗИ
Функциональные возможности
Автоматический взлет на заданную высоту
Удержание позиции автоматическое, по координатам и высоте, опционально по подстилающей поверхности
Автоматическая посадка до касания с поверхностью земли
Ручное управление перемещение положения дрона в воздухе;
Безопасность автоматическая посадка дрона на резервных аккумуляторных батареях в случае отключения питания. Обесточивание кабеля в случае обрывов и внештатных ситуаций.
Контроль натяжения автоматическая выдача или выборка излишков кабеля для сохранения рабочей степени натяжения кабеля;
Индикация Индикация текущей высоты, текущих GPS координат, потребляемой мощности, ориентировочной скорости ветра на текущей высоте, времени работы комплекса, статуса систем дрона и катушки, статусы/состояния по полезной нагрузке.

## Slide 5
Будем рады услышать ваши вопросы!
НАШИ КОНТАКТЫ
Контакт:
Одиноких Олег Сергеевич, генеральный директор
Телефон:
+7 (981) 836 0833 (Telegram, WhatsApp)
+7 (981) 851 1770
E-mail
info@aerodyne.tech
5
WEB
https://aerodyne.tech/
ООО Аэродин
ООО «Аэродин», г. Санкт-Петербург